## Химическая стойкость  шлангов из ПВХ

Условные обозначения

+ стойкий

+/- ограниченно стойкий

- не рекомендуется

| Название вещества | Концентрация, макс. % | Температура 20 °C | Температура 60 °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Амилацетат | 100 | - | - |
| Амилацетат |  | - | - |
| Аммиак газообразный |  | + | - |
| Аммиак сжиженный |  | +/- | - |
| Анилин |  | + | + |
| Ацетат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Ацетон | 100 | - | - |
| Бензальдегид | 100 | - | - |
| Бензин |  | - | - |
| Бензин Super |  | - | - |
| Бензол |  | - | - |
| Бикарбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Бикарбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Бисульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Битум |  | +/- | - |
| Бихромат калия | Насыщенный раствор | + | - |
| Бром газообразный |  | - | - |
| Бром жидкий |  | - | - |
| Бромид калия | Насыщенный раствор | + | - |
| Бромид магния | Насыщенный раствор | + | + |
| Бутан газообразный |  | + | - |
| Бутан сжиженный |  | - | - |
| Бутилацетат | 100 | - | - |
| Винилацетат | 100 | + | +/- |
| Вино |  | + | + |
| Вода |  | + | + |
| Вода деминерализованная |  | + | - |
| Вода дистилированная |  | + | + |
| Вода морская |  | + | + |
| Вода хлорная | концентрированная | +/- | - |
| Водный раствор аммиака | Концентрированный | + | + |
| Воск для пола |  | + | - |
| Гексан |  | - | - |
| Гептан |  | - | - |
| Гидроксид калия | 10 | + | + |
| Гидроксид калия | 25 | + | + |
| Гидроксид калия | 50 | + | +/- |
| Гидроксид кальция |  | + | + |
| Гидроксид магния |  | + | + |
| Гидроксид натрия | 10 | + | + |
| Гидроксид натрия | 25 | +/- | +/- |
| Гидроксид натрия | 50 | +/- | - |
| Гидрохинон | Насыщенный раствор | + | - |
| Гипохлорит кальция |  | + | + |
| Гипохлорит натрия | 10 | + | + |
| Гликоли | 10 | + | + |
| Гликоли | 60 | + | +/- |
| Глицерин | 10 | + | + |
| Глицерин | 90 | + | +/- |
| Глюкоза | Насыщенный раствор | + | + |
| Гудрон |  | +/- | - |
| Двуокись углерода |  | + | + |
| Декагидронафталин |  | - | - |
| Декстрин |  | + | + |
| Декстроза |  | + | + |
| Дизельное топливо |  | - | - |
| Диметиламин |  | - | - |
| Диметилформамид |  | - | - |
| Диоксан |  | - | - |
| Диоксид серы сухой |  | + | + |
| Диоксид серы увлажненный |  | - | - |
| Дихлорбензол |  | - | - |
| Животные жиры |  | - | - |
| Изооктан |  | - | - |
| Йод | К2 | - | - |
| Йодид калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Йодид натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Керосин |  | - | - |
| Кислота азотная | 10 | + | + |
| Кислота азотная | 25 | + | +/- |
| Кислота азотная | 50 | + | - |
| Кислота азотная | 70 | +/- | - |
| Кислота бензойная | Насыщенный раствор | + | - |
| Кислота борная | Насыщенный раствор | + | - |
| Кислота винная | Насыщенный раствор | + | + |
| Кислота дубильная |  | + | + |
| Кислота лимонная | Насыщенный раствор | + | + |
| Кислота масляная | Насыщенный раствор | - | - |
| Кислота масляная | 20 | +/- | - |
| Кислота муравьиная | 10 | + | +/- |
| Кислота муравьиная | 40 | + | +/- |
| Кислота муравьиная | 50 | +/- | - |
| Кислота муравьиная | 98 | - | - |
| Кислота олеиновая | 100 | + | - |
| Кислота ортофосфорная | 50 | + | +/- |
| Кислота ортофосфорная | 85 | + | +/- |
| Кислота салициловая | Насыщенный раствор | + | + |
| Кислота серная | 10 | + | + |
| Кислота серная | 25 | + | + |
| Кислота серная | 50 | + | +/- |
| Кислота серная | 70 | +/- | - |
| Кислота серная | 96 | - | - |
| Кислота серная аккумуляторная |  | + | + |
| Кислота сернистая | 30 | + | - |
| Кислота соляная | 10 | + | + |
| Кислота соляная | 25 | + | +/- |
| Кислота соляная | 32 | + | - |
| Кислота соляная | 37 | +/- | - |
| Кислота уксусная | 10 | + | + |
| Кислота уксусная | 50 | + | +/- |
| Кислота уксусная ледяная | 100 | - | - |
| Кислота хлорсульфоновая |  | - | - |
| Кислота хромовая |  | - | - |
| Кислота щавелевая | 10 | + | + |
| Кислота щавелевая | Насыщенный раствор | + | - |
| Крахмал |  | + | + |
| Крезол |  | - | - |
| Ксилол |  | - | - |
| Ланолин |  | +/- | + |
| Ликеры |  | + | +/- |
| Льняное масло |  | - | - |
| Масло |  | - | - |
| Масло SAE 20 |  | - | - |
| Масло АСТМ 1 |  | - | - |
| Масло АСТМ 2 |  | - | - |
| Масло АСТМ 3 |  | - | - |
| Меласса |  | + | + |
| Метиламин |  | - | - |
| Метилацетат |  | - | - |
| Метилхлорид |  | - | - |
| Метилэтилкетон |  | - | - |
| Мочевина | Насыщенный раствор | + | +/- |
| Мыльный раствор |  | + | + |
| Нафталин |  | - | - |
| Нитрат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат кальция |  | + | + |
| Нитрат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Нитробензол |  | - | - |
| Озон |  | + | + |
| Окись углерода |  | + | + |
| Олеум |  | - | - |
| Олифа |  | - | - |
| Парафин |  | - | - |
| Парафиновое масло |  | - | - |
| Перборат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Перекись водорода | 25 % объемных | + | + |
| Перманганат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Персульфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Перхлорэтилен |  | - | - |
| Пиридин |  | + | - |
| Пластификаторы |  | + | - |
| Пропан сжиженный |  | - | - |
| Проявитель для фото |  | + | + |
| Растительное масло |  | - | - |
| Сероводород | Насыщенный раствор | + | + |
| Сероводород |  | - | - |
| Соевое масло |  | - | - |
| Сок лимонный | Насыщенный раствор | + | + |
| Соли бария |  | + | + |
| Соли железа |  | + | + |
| Соли магния |  | + | + |
| Соли марганца |  | + | + |
| Соли меди |  | + | + |
| Соли никеля |  | + | + |
| Соли ртути |  | + | + |
| Соли хрома | Насыщенный раствор | + | + |
| Соли цинка |  | + | + |
| Спирт амиловый |  | +/- | - |
| Спирт бутиловый |  | +/- | - |
| Спирт метиловый | 10 | + | + |
| Спирт метиловый | 50 | +/- | - |
| Спирт метиловый | 100 | - | - |
| Спирт этиловый | 15 | + | + |
| Спирт этиловый | 50 | + | +/- |
| Спирт этиловый | 96 | +/- | - |
| Спиртовой раствор йода |  | - | - |
| Сульфат алюминия | Насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат железа | Насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат магния |  | + | + |
| Сульфат меди |  | + | + |
| Сульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Сульфит натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Тетрагидрофуран |  | - | - |
| Тетрахлорметан |  | - | - |
| Тетрахлорэтан |  | - | - |
| Тиосульфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Тиофен |  | - | - |
| Толуол |  | - | - |
| Трансформаторное масло |  | - | - |
| Трихлорбензол |  | - | - |
| Трихлорэтан |  | - | - |
| Трихлорэтилен |  | - | - |
| Уксус (до 9 %) |  | + | + |
| Уксусный ангидрид |  | - | - |
| Фенол |  | - | - |
| Формальдегид | 40 | + | - |
| Фосфат аммония | Насыщенный раствор | + | - |
| Фосфат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Фосфат натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Фторид калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлор газообр | 100 | - | - |
| Хлор газообр. | 10 | - | - |
| Хлор сжиженный. |  | - | - |
| Хлор увлажн | 10 | +/- | - |
| Хлор увлажн. | 100 | - | - |
| Хлорат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорат кальция |  | + | + |
| Хлорат натрия | 25 | + | +/- |
| Хлорбензол |  | - | - |
| Хлорид алюминия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид аммония | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид железа | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид кальция |  | + | + |
| Хлорид магния | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид меди |  | + | + |
| Хлорид натрия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид олова | Насыщенный раствор | + | + |
| Хлороформ |  | - | - |
| Хромат калия | Насыщенный раствор | + | + |
| Хромовая смесь |  | - | - |
| Циклогексан |  | - | - |
| Циклогексанол |  | - | - |
| Циклогексанон |  | - | - |
| Эмульгаторы |  | + | + |
| Эмульсия парафина |  | + | +/- |
| Этилацетат | 100 | - | - |
| Этиловый эфир |  | - | - |
| Этилхлорид |  | - | - |